## Slide 1: STMicroelectronics Rennes R&D Projet pyKare Kit de démarrage
Equipe Kare
Septembre 2021

## Slide 2: Le projet Kare
Ce projet est né en aout 2018 suite une participation à un fab lab (« l’Atelier Partagé » à Betton) où un projet de boîte connectée à base d’Arduino regroupait des personnes de 10 à 70 ans
Devant l’intérêt et la facilité des plus jeunes, l’idée est venue de faire contribuer nos stagiaires d’observation de 3ème à la conception d’une telle boîte, à base de composants STMicroelectronics
Une équipe multi-métiers de 15 personnes s’est formée sur le site fin aout 2018 pour arriver au premier prototype testé par les premiers stagiaires en décembre 2018
En 2021, changement de version avec le microPython: le projet piKare arrive !
« Kare » c’est « aimer, désirer » en breton, « être ensemble dans un groupe » dans d’autres langues… il résume donc notre ambition!

## Slide 3: Ton objectif…
Créer un objet similaire à celui vendu chez IKEA… mais fait par toi-même…

## Slide 4: Les ateliers…
Le projet est découpé en ateliers progressifs
La vérification du matériel
L’installation de l’environnement sur un PC
La prise en main de la carte STM32 et du moniteur textuel
La prise en main de la carte des capteurs et du moniteur graphique
La mise en œuvre de l’affichage
La mise en œuvre du bouton molette
La mise en œuvre de toutes les fonctions

## Slide 5: Atelier 1 - La vérification du matériel

## Slide 6: Préparation mécanique préliminaire
A faire par les tuteurs mais en dehors du temps de travail, l’ébavurage du boitier 3D, qui peut nécessiter d’utiliser des outils tranchants.
Préparer deux câbles en Y
Car il n’y a pas assez de
connecteurs de masse et 5v

## Slide 7: Le matériel
Matériel remis au stagiaire :
Câbles Dupont
Ecran LCD 128x128
Capteur de
température
Roue codeuse
pyBoard
Boitier imprimé en 3D

## Slide 8: Préparation informatique préliminaire
A apporter par le stagiaire
  Un PC laptop sous Windows 10
    Avec l’environnement Thonny installé au préalable comme indiqué dans cette présentation
    Ceci permettra au stagiaire de repartir chez lui à la fin de la période avec son environnement qui lui permettra de poursuivre le projet ou de continuer à utiliser des produits ST
  Un câble mini-USB

## Slide 9: Soudure
Le tuteur aura à faire la soudure des connecteurs sur les différents composants.

## Slide 10: Atelier 2 – Environnement sur PC

## Slide 11: L’environnement
Nous avons choisi d’effectuer le projet dans l’environnement Thonny qui est plus simple pour démarrer
Thonny est un environnement de prototypage Python.
Ce qui va nous intéresser
  Des cartes matérielles STMicroelectronics
  Un Environnement de Développement Intégré (IDE) permettant d’écrire du code programme et le charger sur le matériel
  Des bibliothèques logicielles qui permettent de faire fonctionner les cartes matérielles

## Slide 12: Etape 0: installation de la pyboard
Connecter la pyBoard à un port USB du PC avec le câble micro-USB
Dans l’explorateur de fichier, un nouveau volume doit apparaitre:
  PYFLASH
Attention: certains câbles USB ne font que l’alimentation. Le câble doit permettre le transfert de données, sinon la carte n’est pas reconnue sur le PC

## Slide 13: Etape 0: installation de la pyboard
Dans le gestionnaire de périphérique, un nouveau port com doit apparaitre:
  Windows > Exécuter > devmgmt.msc

## Slide 14: Etape 1: récupération de thonny
Aller sur https://thonny.org/
Cliquer sur Downloads » Windows
  Ou si pas administrateur sur la machine, aller chercher la version portable en cliquant sur la version (ici 3.3.11) et télécharger le zip nommé windows-portable:
    Par exemple: https://github.com/thonny/thonny/releases/download/v3.3.13/thonny-3.3.13-windows-portable.zip

## Slide 15: Etape 2: installation de l’IDE
Sous Windows10 l’installation se lance d’elle-même:
  Les options par défaut sont les bonnes
Sous un autre OS, double-cliquer sur le fichier d’installation qui a été téléchargé
  Si pas admin, il suffit d’extraire le zip dans le répertoire de travail :
    C:\temp, Mes documents…
Lancer Thonny.exe

## Slide 16: Etape 3: interface utilisateur à l’installation
Menu principal
Icones pour les opérations fréquentes
Editeur de programme
Console

## Slide 17: Etape 3: interface utilisateur avancée
Menu principal
Icones pour les opérations fréquentes
Editeur de programme
Console

## Slide 18: Etape 4: réglages pour la pyboard
Dans Thonny:
Sélectionner « Micropython (générique)”
Sélectionner le port COM de l’installation
  (ou <Essayer de détecter le port automatiquement>)
OK

## Slide 19: Etape 4: réglages pour la pyboard
  Presser Stop pour synchroniser la board
  Sélectionner « Affichage/Fichiers »
  Le contenu de la pyboard doit apparaitre en bas à gauche:
    Seul un main.py et un boot.py sont présents
  En bas à droite apparait la version de la pyboard ainsi que le « prompt » (l’invite) python
    >>>

## Slide 20: Etape 4 : Les fichiers
On peut éditer/exécuter les programmes soit à partir du PC (privilégié) soit à partir de la pyBoard (quand c’est au point)
Fichiers sur le PC
  Menu pour transferer des fichiers
    Click-droit > Téléversement vers /flash
Fichiers sur la pyBoard
Edition:
  L’édition sur la carte est indiquée avec des crochets : [xxx.py]
  L’édition sur la PC est indiquée sans crochets: xxx.py
  ! Attention bien appuyer sur STOP avant de téléverser des fichier vers la pyBoard

## Slide 21: Etape 5: premiers tests
Dans la console taper :
  print(“hello world“)
  <enter>
  La carte pyboard répond…
Taper les commandes suivantes:
  Une led s’allume sur la board…

## Slide 22: Etape 6: premier programme
Voici un premier programme:
  Cliquer sur
  Entrer le programme 
L’enregistrer sur “appareil Micropython”
  main.py
Lancer le programme avec « Exécuter/exécuter le script courant »
Au lieu de seulement exécuter le programme sur la carte pyBoard à partir du PC, comme on a enregistré le programme sur la pyBoard, à chaque démarrage de la carte, la LED rouge va s’allumer 500ms puis s’éteindre, sans même connecter le PC: le système est autonome !

## Slide 23: Etape 6: installation de freecad
Si la création d’une partie de la boite en 3D fait partie du projet, installer FreeCAD sur le PC: https://www.freecadweb.org/

## Slide 24: Etape 7: la bibliothèque des exemples
Les fichiers sources des différents exemples à suivre sont disponibles sur GitHub: https://github.com/stm-rns/KARE/tree/pyKare

## Slide 25: Ou trouver les sources des programmes
Télécharger tous les documents en local :
  Code > Download ZIP
Sur votre PC:
  Explorateur de fichier > Téléchargement
  Selectionner/Ouvrir : Kare-pyKare.zip
  Extraire vers > choisir son repertoire de travail:
    C:\Data\

## Slide 26: Atelier 3 – Prise en main de la pyBoard

## Slide 27: Objectif
Le but de cet atelier est d’explorer le contenu de la pyBoard et de faire fonctionner des éléments présents sur la carte
  Etape 1: allumer et éteindre les 4 LEDs
  Etape 2: faire clignoter les 4 LEDs dans un ordre aléatoire
  Etape 3: faire afficher des données du déroulement du programme sur l’écran du PC

## Slide 28: Contenu de la pyBoard
Microcontrôleur STM32F405
CPU cortex-M4, 168 MHz
1 Mb Flash, 192 kb RAM
Connecteur MicroSD pour étendre la capacité mémoire de la pyBoard
Connecteur micro USB. Il sert à alimenter la pyBoard, à transférer les programmes du PC sur la pyBoard et récupérer des informations de la pyBoard vers le PC
Bouton de réinitialisation (reset)
Bouton utilisateur
Accéléromètre
LEDs
GPIOs

## Slide 29: Contenu de la pyBoard: les LEDs
LED(1)
LED(2)
LED(3)
LED(4)
EXPERT

## Slide 30: Etape 1: allumer et éteindre les LEDs
Reprendre le premier programme
Enregistrer sur “appareil Micropython” dans un nouveau fichier:
led1.py
Modifier le programme pour allumer puis éteindre après 2s dans l’ordre la LED rouge, puis la verte, la jaune et enfin la bleue
Enregistrer le programme et lancer l’exécution

## Slide 31: Etape 1: allumer et éteindre les LEDs
Exemple de programme:
from pyb import LED, delay
led_red = LED(1)
led_green = LED(2)
led_orange = LED(3)
led_blue = LED(4)
leds = [led_red,led_green,led_orange,led_blue]
for led in leds:
led.on()
delay(2000)
led.off()
Import des classes LED et delay du module pyb cf. https://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/quickref.html
Création de 4 objets LED
Création d’une liste contenant les 4 objets LED
Pour chaque LED:
Allumage de la LED
Attente de 2000ms
Extinction de la LED

## Slide 32: Etape 2: clignotement aléatoire
Reprendre le programme précédent
Enregistrer sur “appareil Micropython” dans un nouveau fichier:
led2.py
Modifier le programme pour:
  Faire une boucle de 1000 iterations. Dans cette boucle:
    Générer un nombre aléatoire (random) entre 1 et 4 qui servira de numéro de LED
    Faire “toggler” la LED dont le numéro a été tiré
    Attendre 500ms
  Eteindre toutes les LEDs
Enregistrer le programme et lancer l’exécution

## Slide 33: Etape 2: clignotement aléatoire
Import d’un nouveau module nécessaire pour la génération de nombres aléatoires:
from pyb import LED, delay
from random import randint
https://docs.micropython.org/en/latest/library/pyb.LED.html#pyb-led
https://docs.python.org/3/library/random.html
Utilisation de la fonction de génération de nombres aléatoires:
random.randint(a, b)
  Return a random integer N such that a <= N <= b.
  Alias for randrange(a, b+1).
led.toggle()
Utilisation de la fonction de toggling des LEDs:

## Slide 34: Etape 2: clignotement aléatoire
Exemple de programme:
Le programme ne s’exécute pas, un problème a été détecté par l’interpréteur python
Index out of range

## Slide 35: Etape 3: debug du programme
Pour mettre un programme au point, il est utile de visualiser des informations lors de son déroulement. C’est «débugger » le programme.
Il est possible de rajouter des messages envoyés par la pyBoard à la console de Thonny via l’interface série grâce à la commande python print():
  print("text") affiche text sur la console
  print(a,b,c) affiche le contenu des variables a, b et c les unes à la suite des autres sur une même ligne
  print("a: " + str(a) + "\n") affiche le texte "a: " , puis le contenu de la variable a convertie en string, puis un retour à la ligne

## Slide 36: Etape 3: debug du programme

## Slide 37: Etape 3: debug du programme
Il est également possible d’ajouter la fenêtre « variables » à l’environnement Thonny pour visualiser leur contenu

## Slide 38: Atelier 4 – Le moniteur graphique

## Slide 39: Objectif
Le but est d’apprendre à utiliser le moniteur graphique, une manière pratique de visualiser l’évolution d’une donnée au cours du temps.

## Slide 40: L’accéléromètre intégré
La PyBoard intègre un accéléromètre: puisque ce composant est déjà soudé sur la carte et que l’environnement logiciel le gère déjà, il est prêt à être utilisé.
Répertoire de sources: demo_moniteur_graphique
from pyb import delay, Accel
# declaration d'un objet accelerometre
acc = Accel()
while True:
# acquisition des valeurs sur les 3 axes
x,y,z = acc.filtered_xyz()
# affichage des valeurs
print("x:%i y:%i z:%i" %(x,y,z))
delay(200)

## Slide 41: Moniteur textuel
Comme vu précédemment, la fonction print imprime dans la fenêtre Shell(moniteur textuel) les valeurs des axes de l’accéléromètre. Ces valeurs sont affichées 5 fois par seconde ce qui permet de voir que ces valeurs changent lorsque l’on incline la PyBoard.

## Slide 42: Moniteur graphique
Thonny intègre également un moniteur graphique (plotter), qui permet de générer une ou plusieurs courbes en utilisant les données du moniteur textuel: la visualisation est beaucoup plus simple qu’avec des valeurs numériques.

## Slide 43: Atelier 5 – Le capteur pression atmosphérique LPS22

## Slide 44: Objectif
Le but est de connecter la carte des capteurs (AdaFruit LPS22) à la PyBoard et d’afficher sur l’écran du PC la température et/ou pression
  Etape 1: connecter physiquement les deux cartes PyBoard et LPS22
  Etape 2: lire les informations du capteur
  Etape 3: visualiser les données

## Slide 45: Etape 1: Connecter les cartes
La page principale du produit est disponible ici: https://learn.adafruit.com/adafruit-lps25-pressure-sensor.

## Slide 46: Etape 1: Connecter les cartes
La description complète des plots de connexion est ici: https://learn.adafruit.com/adafruit-lps25-pressure-sensor/pinouts.
L’alimentation électrique se fait grâce aux plots VIN et GND: grâce au régulateur intégré, nous pouvons utiliser du 5V ou du 3.3V.
La carte peut se connecter soit en SPI soit en I2C; pour ce projet, nous utiliserons l’I2C (plots SCK(horloge) et SDI(données)) en conservant l’adresse par défaut 0x5D (plot SDO non connecté)
Les autres plots (3Vo, CS et INT) n’ont pas besoin d’être connectés.

## Slide 47: Etape 1: Connecter les cartes
2 ports I2C sont disponible sur la PyBoard, nous utiliserons le second I2C(2) pour connecter la carte capteur LPS22:
I2C(2) / SDA (données) => plot Y10  SDI
I2C(2) / SCL (horloge) => plot Y9  SCK
Pour des raisons pratiques nous utiliserons les plots d’alimentation les plus proches: 3V3 et GND

## Slide 48: Etape 1: Connecter les cartes

## Slide 49: Etape 1: Connecter les cartes

## Slide 50: Etape 2: Lire les informations du capteur
Il existe déjà un module python (LPS22.py) pour communiquer avec le capteur LPS22: ce module utilise le protocole I2C et tente de communiquer avec le capteur à l’adresse 0x5D (adresse par défaut du capteur).
Extrait du module LPS22:
class LPS22():
def __init__(self, i2c, addr = 0x5D):
self.i2c = i2c
self.addr = addr

## Slide 51: Etape 2: Lire les informations du capteur
Puisque nous avons connecté la carte capteur sur le second port I2C, nous devons l’indiquer à au module LPS22:
créer un objet I2C (sur le port 2)
Donner en paramètre cet objet I2C pour la création de l’objet LPS22
Le module LPS22 propose plein de fonctions (aller voir le source LPS22.py), nous utiliserons la fonction get qui permet de récupérer la température et la pression.
Répertoire de sources: demo_LPS22
from machine import I2C
from pyb import delay
import LPS22
# Initialisation du port I2C(2)
i2c = I2C(2)
# Initialisation du capteur LPS22 via l'I2C
lps = LPS22.LPS22(i2c)
# affiche indefiniement la température et la pression toute les demi-secondes
while(True):
# la fonction get du module lps récupère la température et la pression
temp, press = lps.get()
print("temperature: {}, pression: {}".format(temp, press))
delay(500)

## Slide 52: Etape 3: visualiser les données
Voici les données observées avec les moniteurs textuels et graphiques:

## Slide 53: Etape 3: visualiser les données
Ici, le moniteur graphique pose problème car les valeurs de température et de pression étant très éloignées l’une de l’autre (~25  ~1000), l’évolution de la température n’est pas visible (l’échelle imposée par la pression est trop grande).
?

## Slide 54: Etape 3: visualiser les données
Afin de pouvoir visualiser le changement de température, nous n’allons plus afficher la pression.

## Slide 55: Atelier 6 – Le bouton molette

## Slide 56: Objectif
Le but est de connecter le bouton molette à la carte pyboard et observer l’effet de l’action du bouton

## Slide 57: Etape 1: connecter le bouton molette
Connexion de la pyboard avec le bouton molette
  Le bouton molette comporte 5 connections
    CLK (Encoder Pin X): détection de la rotation
    DT (Encoder Pin Y): détection de la rotation
    SW (Pushbutton Switch): détection de la pression sur le bouton
    + (Supply): alimentation (5V ou 3V3)
    GND: alimentation (masse)
  Ces connections sont à relier à la carte comme suit:
    GND <=> GND
    VIN X4 <=> + /!\
    X1 <=> CLK
    X2 <=> DT
    X3 <=> SW

## Slide 58: Principe de fonctionnement
Deux signaux (CLK et DT ou X et Y) détectent si ils sont chacun devant un creux (valeur 0) ou une dent (valeur 1) de la molette
Au démarrage, ils sont tous deux par exemple devant une dent: X=1, Y=1
Quand on tourne, un des signaux arrivera en premier devant le creux et passera à 0. Selon que c’est X ou Y qui passe devant le creux en premier, on saura dans quel sens on tourne
Quand on continue à tourner, le second signal passe à son tour devant le creux. Sa valeur passe à 0
Puis, le premier signal passe devant la prochaine dent (1) et enfin le second signal également (1)

## Slide 59: Roue codeuse: schéma électronique

## Slide 60: Principe de fonctionnement
Le but est de passer par toutes les montées et descentes de X et Y pour compter un cran
Dent = 1
Creux = 0
X
Dent = 1
Creux = 0
Y
Dent = 1
Creux = 0
X
Dent = 1
Creux = 0
Y
Dans un sens
Dans l’autre sens

## Slide 61: Principe de fonctionnement
Deux signaux X et Y utilisés
    Une rotation dans un sens incrémente un compteur
    Une rotation dans l’autre sens décrémente un compteur
    Visualisation sur l’oscilloscope:
PIN Y état bas avant PIN X état bas  sens des aiguilles d’une montre  incrémentation (+1)
PIN Y état bas avant PIN X état haut  sens inverse des aiguilles d’une montre  décrémentation (-1)
X
Y
Z

## Slide 62: Principe du programme (version simple)
Dent = 1
Creux = 0
X
Dent = 1
Creux = 0
Y
Automate = AUTOMATE_REPOS
Automate = AUTOMATE_FRONT1
Automate = AUTOMATE_FRONT2
Automate = AUTOMATE_FRONT3
Automate = AUTOMATE_FRONT4
Automate = AUTOMATE_REPOS
1 cran du bouton molette

## Slide 63: Programme d’exemple
# main.py -- put your code here!
from machine import Pin
from pyb import delay
pin_vpp = Pin('X4',Pin.OUT)
pin_vpp.value(1)
pin_x = Pin('X1')
pin_y = Pin('X2')
pin_key = Pin('X3')
cur_x = last_x = pin_x.value()
cur_y = last_y = pin_y.value()
# Machine à 5 états (0, 1, 2, 3, 4) pour passer sur les 4 fronts descendants/montants de X et Y
automaton = 0
#X --- --3-----
# 0 |_1____|
#Y ------- --4--
# |_2_____|
#X ------- --14--
# |_12____|
#Y --- -13-----
# 0 |_11____|
# Indication de sens (1, -1) ou 0 : pas démarré
forward = 0
# Position courante
position = 0
while True:
cur_x = pin_x.value()
cur_y = pin_y.value()
if (last_x != cur_x):
# x a changé
last_x = cur_x
if cur_x == 0:
# Front descendant de x
if automaton == 0:
# On n'avait pas encore démarré: on démarre dans le sens positif
forward = 1
automaton = 1
elif automaton == 11:
automaton = 12
else:
# Front montant de x
if automaton == 2:
automaton = 3
elif automaton == 13:
automaton = 14
if (last_y != cur_y):
# y a changé
last_y = cur_y
if cur_y == 0:
# Front descendant de y
if automaton == 0:
# On n'avait pas encore démarré: on démarre dans le sens négatif
forward = -1
automaton = 11
elif automaton == 1:
automaton = 2
else:
# Front montant de y
if automaton == 3:
automaton = 4
elif automaton == 12:
automaton = 13
if automaton == 4 or automaton == 14:
position += forward
print(position)
automaton = 0
forward = 0

## Slide 64: Vérification du fonctionnement
Lancer le programme d’exemple avec « Exécuter le script courant »
La console et le grapheur affichent la position de la molette à chaque changement de position

## Slide 65: Problème des rebonds
De temps en temps on peut voir des ratés sur les incrémentations ou décrémentations du compteur. C’est à cause des rebonds des contacts mécaniques.
Rebonds sur le signal Y lors du passage de 0 à 1

## Slide 66: Problème de scrutation
Avec le programme actuel, les niveaux doivent constamment être scrutés pour permettre l’avancement de l’automate.
Si d’autres activités doivent se faire en parallèle, on risque de rater des états. La solution est d’utiliser une gestion par interruptions. L’interruption interrompt le programme courant suite à un évènement comme le front montant ou descendant d’un signal sur une entrée du microprocesseur. Sur la pyboard, l’interruption appelle une fonction « callback » associée à l’interruption et retourne au programme courant.
Pin('X1').irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING|Pin.IRQ_RISING, handler=Callback)
Déclenchement sur front montant et descendant
Callback qui sera appelée à chaque trigger

## Slide 67: Callback
La callback n’est pas appelée sous interruption mais plus tard
Callback associée à chaque interruption
Interruption générée sur chaque front montant ou descendant

## Slide 68: Debug
Les printf sont très utiles pour le debug d’un programme
Pour ne pas interférer sur le temps réel, on peut utiliser des GPIOs pour indiquer par exemple l’entrée ou la sortie d’une callbak
debug_c = Pin(Pin('X4'), Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN)
debug_c(1)
debug_c(0)
Le signal bleu de page précédente a permis de tracer l’entrée et sortie de la callback grâce à l’ajout de debug_c(1) au début de la callback et de debug_c(0) à la fin de la callback
GPIO X4 déclaré en sortie avec pulldown
Passage de la pin à l’état 1
Passage de la pin à l’état 0

## Slide 69: Principe (version 1 avec interruptions)
Plein
Creux
Y
Plein
Creux
X
Exemple en sens horaire
1
2
3
4
1: front descendant sur Y: y_callback est appelée. On memorise le niveau de X (ici 1) et on arme un timer pour filtrer les rebonds sur Y
2 : expiration du timer avant de revenir à l’état initial
3 : front montant sur Y: y_callback est appelée. On mémorise le niveau de X (ici 0) et on arme un timer pour filtrer les rebonds sur Y
4 : expiration du timer avant de revenir à l’état initial
Rebonds
EXPERT

## Slide 70: Programme d’exemple
from machine import Pin
from pyb import Timer
class Encoder:
def __init__(self, pin_x, pin_y, pin_key=None,key_cb=None):
self.pin_x = pin_x
self.pin_y = pin_y
self.position = 0
self.key_cb = key_cb
self.state = 0
self.x_level = 0
self.lastlevel = 1
# Interruption Y: sur front montant et descendant
self.y_interrupt = pin_y.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING | Pin.IRQ_RISING, handler=self.y_callback)
# Interruption sur l'appui du bouton
if pin_key and key_cb:
self.k_interrupt = pin_key.irq(trigger = Pin.IRQ_FALLING, handler=self.k_callback)
def timer_callback(self, timer):
# On a terminé le filtrage. Arret du timer
timer.deinit()
self.state = 0
# Si Y est à l'état bas et que le dernier niveau de Y etait à 1
if self.pin_y.value() == 0:
if self.lastlevel == 1:
# L'etat de X quand Y a changé de valeur permet de determiner le sens positif ou négatif
self.position += 1 if self.x_level == 0 else -1
self.lastlevel = 0
else:
self.lastlevel = 1
def y_callback(self, line):
# On vient de recevoir un front descendant ou montant sur le signal Y
# Si on n'a pas démarré le timer de filtrage
if self.state == 0:
# On mémorise l'état du signal X
self.x_level = self.pin_x.value()
# lancement du timer de 5ms pour filtrer les rebonds
Timer(4, period=5, callback=self.timer_callback)
# On indique qu'on a démarré le timer pour filtrer tous les prochains fronts
self.state = 1
def k_callback(self, line):
if self.key_cb:
self.key_cb(line)
def myCallBack(p):
s.position = 0
pin_vpp = Pin('X4',Pin.OUT)
pin_vpp.value(1)
s = Encoder(Pin('X1'),Pin('X2'), # ==> signaux roue codeuse
Pin('X3'),myCallBack) # ==> signal bouton et sa fonction
pos = -1
while True:
if (s.position != pos):
pos = s.position
print(s.position)
EXPERT

## Slide 71: Principe (version 2 avec interruptions)
Plein
Creux
Y
Plein
Creux
X
Exemple en sens horaire
1
2
3
1: front descendant sur X: x_callback est appelée. Le niveau de Y determine l’etat suivant 1 ou 2 (ici l’etat suivant sera 2)
2: front montant sur Y: y_callback est appelée. Si Y vaut 1 et X vaut 0 on passe à l’etat 3
3: front montant sur X: x_callback est appelée. Si on est dans l’etat 3 on met à jour le compteur et on reinitialise l’etat à 0
Rebonds
EXPERT

## Slide 72: Programme d’exemple
from machine import Pin
class Encoder:
def __init__(self, pin_x, pin_y, user_cb=None,pin_key=None,key_cb=None):
self.pin_x = pin_x
self.pin_y = pin_y
self.user_cb = user_cb
self.key_cb = key_cb
self.state = 0
self.value = 0
self.x_Irq = pin_x.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING|Pin.IRQ_RISING, handler=self.x_Callback)
self.y_Irq = pin_y.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=self.y_Callback)
if pin_key and key_cb:
self.k_interrupt = pin_key.irq(trigger = Pin.IRQ_FALLING, handler=self.k_callback)
# Mise à jour du compteur en fin de machine d'état + reset de la machine d'état
def cnt_update(self,inc):
self.state = 0
self.value += inc
if self.user_cb: self.user_cb(self.value)
def x_Callback(self, line):
# Démarrage de la machine d'état
if self.state == 0:
if self.pin_x.value() == 0:
# y = 0 => next state = 2
# y = 1 => next state = 1
self.state = 2 - self.pin_y.value()
# Fin de la machine d'état pour le cas incrément (falling edge x puis rising edge y et rising edge x)
elif self.state == 3:
if self.pin_x.value() == 1 and self.pin_y.value() == 1:
self.cnt_update(-1)
def y_Callback(self, line):
# Fin de la machine d'état pour le cas décrément (falling edge x puis rising edge x et rising edge y)
if self.state == 1:
if self.pin_x.value() == 1 and self.pin_y.value() == 1:
self.cnt_update(+1)
# Front montant de y pour le cas incrément
elif self.state == 2:
if self.pin_x.value() == 0 and self.pin_y.value() == 1:
self.state = 3
def k_callback(self, line):
if self.key_cb:
self.key_cb(line)
def resetCallBack(p):
s.value = 0
def printCallBack(p):
print(s.value)
if 1:
pin_vpp = Pin('X4',Pin.OUT)
pin_vpp.value(1)
s = Encoder(Pin('X1'),Pin('X2'),printCallBack, # ==> signaux roue codeuse
Pin('X3'),resetCallBack) # ==> signal bouton et sa fonction
EXPERT

## Slide 73: Principe (version 3 avec interruptions)
Plein
Creux
Y
Plein
Creux
X
Exemple en sens horaire
0
1
2
Une interruption timer est générés toutes les 2ms
Les états de Y et X sont lus à chaque interruption pour progresser dans les differents états
Rebonds
3
4
EXPERT

## Slide 74: Programme d’exemple
from machine import Pin
from pyb import Timer
pin_vpp = Pin('X4',Pin.OUT)
pin_vpp.value(1)
class Encoder:
def __init__(self, pin_x, pin_y,pin_key=None,key_cb=None):
self.forward = True
self.pin_x = pin_x
self.pin_y = pin_y
self.position = 0
self.key_cb = key_cb
self.step = 0x11
self.tim = Timer(4, period=2, callback=self.tim_callback)
if pin_key and key_cb:
self.k_interrupt = pin_key.irq(trigger = Pin.IRQ_FALLING, handler=self.k_callback)
def tim_callback(self,line):
x = self.pin_x.value()
y = self.pin_y.value()
step = (x << 4)| y
if step == self.step:
return
elif self.step == 0x11: # etat initial
if step == 0x01: # etat 1 --> forward
self.forward = True
elif step == 0x10: # etat 1 --> backward
self.forward = False
self.step = step
elif self.step == 0x10 or self.step == 0x01: # etat 1
if step == 0x00: # --> etat 2
self.step = step
elif step == 0x11: # etat final
self.step = step
if self.forward == True:
self.position += 1
else:
self.position -= 1
elif self.step == 0x00: # etat 2
if step == 0x01 or step == 0x10 :
self.step = step # --> etat 3
def k_callback(self, line):
if self.key_cb:
self.key_cb(line)
def myCallBack(p):
s.position = 0
s = Encoder(Pin('X1'),Pin('X2'), # ==> signaux roue codeuse
Pin('X3'),myCallBack) # ==> signal bouton et sa fonction
pos = -1
while True:
if (s.position != pos):
pos = s.position
print(s.position)
EXPERT

## Slide 75: Atelier 7 – L’écran LCD ST7735

## Slide 76: Atelier 7: écran LCD TFT
Qu’est ce qu’un écran LCD TFT 128x128
La datasheet permet de comprendre comment utiliser et communiquer avec l’écran:
  https://github.com/stm-rns/KARE/blob/pyKare/01-DocTechnique/LCD_ST7735.pdf
Ecran 128x 128 pixels
Connecteur de signaux pour contrôler l’écran
Ecran TFT: Thin Film Transistor. Un affichage à cristaux liquides à transistors à couches minces est une variante d'un affichage à cristaux liquides qui utilise la technologie à transistors à couches minces pour améliorer les qualités d'image.
Origine (0 , 0)

## Slide 77: Atelier 7: interface SPI
Qu’est ce qu’un interface SPI ?
EXPERT
CS
SCK
SDA

## Slide 78: Atelier 7: connecter le LCD
Connexion de la pyboard avec l’ecran LCD
  Le LCD comporte 8 connections
    LED: Backlight
    SCK: Serial Clock
    SDA: Serial Data
    A0: DC-Data Command
    RESET: Reset
    CS: Chip Select
    GND: alimentation (masse)
    + Vcc: alimentation (5V ou 3V3)
  Ces connections sont à relier à la carte comme suit:
    GND  GND
    Vcc  V+
    SCK  Y6
    SDA  Y8
    RST  Y4
    A0  Y3
    CS  Y5
    LED: 3V3

## Slide 79: Atelier 7: Pourquoi dois je câbler comme cela ?
    Le câblage n’est pas aléatoire, il est défini dans le code de mon programme main.py:
    Essayez de retrouver dans l’initialisation dans le programme main.py où se trouve cette information ?
      Rechercher les fonctions spi et tft
      SCL  Y6  SCK
      SDA  Y8  MOSI
      RST  Y4
      A0  Y3
      CS  Y5  /SS (chipselect)

## Slide 80: Atelier 7: Ecrire/ réaliser des figures sur le LCD
    Lancez le main.py suivant:
    Regardons en détail les fonctions « text, fillrect & circle » et leurs arguments. Ce sont des fonctions sont prédéfinies dans le driver du ST7735. Allons voir dans le fichier ST7735.py.
from ST7735 import *
from machine import Pin, SPI,I2C
from font import terminalfont
from random import randint
if 1:
spi = SPI(2, baudrate=60000000, polarity=0, phase=0)
t = TFT(spi, aDC="Y3", aReset="Y4",aCS='Y5')
t.initb2()
t.fill(TFT.FOREST)
t.setvscroll(2,2)
t.text((0,60),'ST Micro',TFT.BLUE,terminalfont,2)
t.fillrect((25,10),(60,28),TFT.CYAN)
t.circle((90,100), 8, TFT.GREEN)

## Slide 81: Atelier 7: Ecrire/ réaliser des figures sur le LCD
    La fonction rect est dans le fichier du driver ST7735.py:
    En regardant la fonction fillrect ? Quelle est la différence ?
    Essayons de trouver dans ce fichier les différentes couleurs possibles, comment faire du NAVY en programmant les pixels?
def rect( self, aStart, aSize, aColor ) :
'''Draw a hollow rectangle. aStart is the smallest coordinate corner
and aSize is a tuple indicating width, height.'''
self.hline(aStart, aSize[0], aColor)
self.hline((aStart[0], aStart[1] + aSize[1] - 1), aSize[0], aColor)
self.vline(aStart, aSize[1], aColor)
self.vline((aStart[0] + aSize[0] - 1, aStart[1]), aSize[1], aColor)

## Slide 82: Atelier 7: Ecrire/ réaliser des figures sur le LCD
    La fonction text est la suivante:
    Essayons de modifier le main.py pour écrire ton prénom, un rectangle aux contours verts, et un cercle plein de couleur rouge.
def text( self, aPos, aString, aColor, aFont, aSize = 1, nowrap = False ) :
'''Draw a text at the given position. If the string reaches the end of the
display it is wrapped to aPos[0] on the next line. aSize may be an integer
which will size the font uniformly on w,h or a or any type that may be
indexed with [0] or [1].'''

## Slide 83: Atelier 7: Ecrire/ réaliser des figures sur le LCD
    Nous pouvons rajouter un effet scrolling vertical au LCD en rajoutant la fonction suivante:
    Quels arguments permettent de modifier le scrolling vertical ?
while True:
for i in range(0,90,1):
t.vscroll(i)
time.sleep(0.015)
for i in range(90,0,-1):
t.vscroll(i)
time.sleep(0.015)

## Slide 84: Atelier 7: Afficher une image complète sur le LCD
    Etape 1: Choisir une image sur internet de votre choix: Attention à la taille du fichier bmp. Il doit faire une taille de 128x128 en 24 bits. Si nécessaire, on peut la convertir grâce à paint (faire un resize en 128x128 pixel et enregistrer 24bits bitmap). Le format « bmp » permet d'allouer 1 octet bleu, 1 octet vert et 1 octet rouge par pixel.
    Etape 2: Pour que l’image soit « exploitable » par l’écran LCD, il faut qu’il soit dans un format binaire.
    Utilisons le site suivant https://lvgl.io/tools/imageconverter pour convertir le fichier en RGB565
    Qu’est ce que veut dire RGB565 pour un pixel ?
    On alloue 5 bits pour le rouge, 6 bits pour le vert
    et 5 bits pour le bleu.

## Slide 85: Atelier 7: Afficher une image complète sur le LCD
    Que représente le format RGB565 pour un pixel ?

## Slide 86: Atelier 7: Afficher une image complète sur le LCD
    Etape 3: utiliser le main.py suivant:
    Question: comment faire pour avoir l’image en Cyan ?
from ST7735 import *
from machine import Pin, SPI,I2C
from font import terminalfont
from random import randint
spi = SPI(2, baudrate=60000000, polarity=0, phase=0)
t = TFT(spi, aDC="Y3", aReset="Y4",aCS='Y5')
t.initb2()
t.fill(TFT.FOREST)
with open('output.bin', 'rb') as f:
for y in range(128):
for x in range(128):
data = (f.read(2))
d = (data[1]<<8)|(data[0])
pos = [x,y]
t.pixel(pos, d)

## Slide 87: Atelier 8: Optimiser l’affichage d’image sur le LCD
    Etape 4: on peut optimiser l’affichage de l’image avec ce programme suivant:
from random import randint
from machine import SPI
from st7735 import *
import struct
spi = SPI(2, baudrate=60000000, polarity=0, phase=0)
t = TFT(spi, aDC="Y3", aReset="Y4",aCS='Y5')
t.initb2()
t.fill(TFT.FOREST)
def displayBMP24(t,bmp,x0=0,y0=0):
bmp = open(bmp,'rb')
data = bmp.read(54)
bm,file_size,x1,x2,h54,h40,w,h,layers,bits_per_pixel,compression ,x3,res_h,res_v,x7,x8 = struct.unpack("<HLHHLLLLHHLLLLLL", data[:54])
assert bm == 0x4D42, "bad header 1"
assert h54 == 54, "bad header 2"
assert h40 == 40, "bad header 3"
assert layers == 1, "bad header 4"
#assert len(data) == file_size, "bad header 5"
assert bits_per_pixel == 24, "bad header 6"
assert compression == 0, "bad header 7"
line_size_in_bytes = bits_per_pixel * w//8
struct_line = '>%dH' % (w)
for y in range(h):
line = bmp.read(line_size_in_bytes) # read bytes from file
#pixels = [ TFTColor(line[i*3+2],line[i*3+1],line[i*3]) for i in range(w) ] # RGB24 --> RGB565
pixels = [ ((line[i*3+2] & 0xF8) << 8) | ((line[i*3+1] & 0xFC) << 3) | (line[i*3] >> 3) for i in range(w) ] # RGB24 --> RGB565
d = struct.pack(struct_line, *pixels) # pack bytearray
t.image(x0, h-y+y0, w-1+x0, h-y+y0, d) # display
displayBMP24(t,'ST.bmp', 0,0)
EXPERT

## Slide 88: Atelier 8 - FreeCAD

## Slide 89
See github for latest version

## Slide 91: Atelier 9 – Code Final

## Slide 92: Atelier 9: Code final et intégration
    Extraire depuis votre répertoire de travail le fichier Final.zip
      C:\.....\KARE\03-Code_Source\Final\Final.zip
      Dans Thonny:
        Télécharger l’ensemble des fichiers dans la racine de la board:
          main.py
          fnt.bin
          ST_48.bmp
          st7735.py
          rotary_tim.py
          boot.py
          LPS22.py
      Tester pong.py
    Nous allons essayer d’intégrer le pong dans le programme complet

## Slide 93: Atelier 9 - Assemblage
Faire passer l’ensemble câblé par le trou de la pyBoard
Ressortir l’écran et le positioner
Faire ressortir la molette et visser son écrou.

## Slide 94: Atelier 9 - Assemblage
Noter l’ordre des fils du LPS22
Décâbler pour faire passer par la fente la nappe.
Recâbler

## Slide 95: Atelier 9 - Assemblage
Placer la pyBoard dans son emplacement
Fermer avec le pied
Brancher
C’est fini!

## Slide 96: Atelier 9: Code final et intégration
Trouver la table des applications et ajouter pong_app:
APPS = [
("ST logo",bouncing_logo_app),
("Heure", reveil_app),
("Meteo",meteo_app),
("Niveau",level_sensors_app),
("Mandelbrot",mandel_app),
("Bouncing Balls",balls_app),
("Snake",snake_app),
("Dice",dice_app),
("Rect. Falls",rect_fall_app),
("Pong",pong_app),
]
EXPERT

## Slide 97: Atelier 9: Code final et intégration
Copier la function pong_app():
  Depuis pong.py dans main.py du PC et tester
def pong_app():
# Dimensions et position de la raquette: Longueur, hauteur, position X,Y
raquetteL = 4
raquetteH = 10
raquetteX = 1
raquetteY = 60
raquetteVitesse = 4
last_posR = e.position
# Dimensions et position de la balle: Longeur, hauteur, position X,Y
balleR = 3
balleX = randint(40,80)
balleY = randint(40,80)
# Zone de rebond de la balle
zoneXLow = raquetteL+balleR
zoneXHigh = 128 - balleR
zoneYLow = balleR
zoneYHigh = 128 - balleR
# Sens de déplacement de la balle
balleMoveX = balleMoveY = 1
# Nombre de touches de balle
scoreOK = scoreKO = 0
raquetteCouleur = TFT.WHITE
t.fill(0) # Ecran noir
update_score = True
while True:
# Gestion de la raquette
posR = e.position
if posR != last_posR: # La raquette a bougé
last_posR = posR
# On efface toute la ligne de la raquette en couleur de fond
t.fillrect((1,1),(10,128),TFT.BLACK)
inc = raquetteVitesse if e.forward else -raquetteVitesse
if 0 <= raquetteY+inc <= 128 - raquetteH: raquetteY += inc
# Affichage de la raquette
t.fillrect((raquetteX,raquetteY),(raquetteL,raquetteH),raquetteCouleur)
if update_score: # Affichage score ou autres donnees
t.fillrect((100,28),(6,80),TFT.BLACK) # on efface
t.text((100,28),'%d' % scoreOK,TFT.GREEN,terminalfont,1)
t.text((100,100),'%d' % scoreKO,TFT.RED,terminalfont,1)
update_score = False
# Gestion de la balle
t.fillcircle((balleX,balleY),balleR,TFT.BLACK) # On efface la balle d'avant
balleX = balleX + balleMoveX
balleY = balleY + balleMoveY
t.fillcircle((balleX,balleY),balleR,TFT.YELLOW)
# La balle passe sur le score
if 100 - balleR <= balleX <= 105 + balleR: update_score = True
if balleX >= zoneXHigh: # On atteint la limite supérieure en X: on change de sens
balleMoveX = -balleMoveX
elif balleX <= zoneXLow:
balleMoveX = randint(1,2) # nouvelle vitesse de balle
update_score = True # le score va changer
# On a atteint la bas de l'écran. Il faut donc voir si la requette est là...
if raquetteY - balleR <= balleY <= raquetteY + raquetteH + balleR:
scoreOK += 1 # La balle est sur la raquette
raquetteCouleur = TFT.GREEN
else:
scoreKO += 1 # La balle a raté la raquette
raquetteCouleur = TFT.RED
# On atteint les limites Y: on change de sens
if balleY >= zoneYHigh or balleY <= zoneYLow:
balleMoveY = -balleMoveY
time.sleep(0.005)
if sw() or click: break
EXPERT

## Slide 98: Pour aller plus loin…

## Slide 99: Mettre à jour de sa pyboard
Voici comment configurer votre carte PyBoard pour qu'elle passe en mode DFU (Device Firmware Update = mise-à-jour du micrologiciel du périphérique)
Télécharger le dernier firmware micropython pour votre pyBoard v1.1:
  https://micropython.org/download/pybv1/
Télécharger dfu-util 0.9:
  http://dfu-util.sourceforge.net/releases/dfu-util-0.9-win64.zip
Dézipper le firmware (fichier dfu) ainsi que dfu-util dans un même répertoire

## Slide 100: Mettre à jour sa pyboard
Mettre la PyBoard hors tension et déconnecter tout
Relier les deux broches en rouge comme sur l’image (BOOT0 et 3V3)
Ouvre une console, aller dans répertoire créé et exécuter la commande:
  Windows > Exécuter > cmd
  Cd votre_répertoire
  dfu-util --alt 0 -D pybv11_xxxxxx-vx.xxx.dfu
Mettre la PyBoard hors tension et déconnecter tout
Fini !

## Slide 101: Le matériel

## Slide 102: Commande du matériel
Le matériel nécessaire se trouve facilement sur Internet
Les prix varient beaucoup d’un fournisseur à l’autre pour des produits équivalents
Il faut être prudent qu’une même référence peut amener à des cartes électroniques très différentes. Par exemple, pour la carte des capteurs, la référence est le composant principal LPS22… mais beaucoup de cartes différentes existent qui portent ce nom. Il faudra donc se référer aux photos d’illustration de ce fichier pour faire le bon choix…

## Slide 103: Carte microPython

## Slide 104: Carte des capteurs

## Slide 105: Ecran LCD

## Slide 106: Ensemble des cartes
Pour référence la commande passée par ST chez Logitrade (pour AliExpress) en juillet 2021

## Slide 107: Nappes de liaison
Attention à prendre des nappes à trous aux extrémités et pas à pics…

## Slide 108: Boutons
Version Radiospares:
Version Amazon:

## Slide 109: Ruban d’impression 3D
Filament d'imprimante 3D, Série PolyLite, Dia. 1,75mm, Noir, PLA, 150°C, 1 kg | 1 | 70525 | 1 | 35.09 €
Filament d'imprimante 3D, Dia. 1,75mm, Blanc, PLA, 146 à 150°C, 1 kg | 1 | 1103010001 | 1 | 29.99 €
Filament d'imprimante 3D, Dia. 1,75mm, Bleu, PLA, 146 à 150°C, 1 kg | 1 | 1103010101 | 1 | 29.99 €

## Slide 110: Le matériel (versions alternatives)

## Slide 111: Le matériel (première génération pour les tuteurs)
Matériel remis au stagiaire :
Câbles Dupont
Ecran LCD 128x128
Capteur de
température
Roue codeuse
pyBoard
Boitier imprimé en 3D

## Slide 112: Contacts
Project manager: benoit.duflos@st.com
Sponsor: Jean-pierre.letheo@st.com